## Slide 1: Návrh PC sietí
Mikulášová

## Slide 2: Topológia sietí
Spôsob ako sú jednotlivé počítače navzájom prepojené
Medzi základné typy topológie siete LAN patrí: zbernica, hviezda a kruh.
Zložitejšia topológia sietí:
môže obsahovať kombináciu základných typov, najčastejšie kombinácia hviezd do stromovej štruktúry,
topológiu úplnú a chrbticovú.

## Slide 3: Zbernicová topológia
Základným prvkom zbernicovej topológie je zbernica - úsek prenosového média (kábel), ktorá tvorí kostru siete. K nej sú jednotlivé stanice siete pripojené pomocou
odbočovacích prvkov jedna vedľa druhej.
Prenosovým médiom je najčastejšie koaxiálny kábel (s prenosovou rýchlosťou 10 Mbit/s) alebo krútená dvojlinka. V zbernicovej
topológii sa nevyskytuje centrálna alebo riadiaca stanica. Dátové správy sa šíria vedením všetkými smermi a všetky stanice k nim majú prístup. Sieť zbernicovej topológie je:
najjednoduchšia a veľmi ľahko sa inštaluje. Zbernica má jeden začiatok a jeden koniec a musí byť ukončená terminátorom (odpor zamedzujúci „odrazu dátových správ“). Veľkou
výhodou tejto topológie je funkčnosť siete v prípade výpadku jednej stanice, ale naopak, pri prerušení kábla (prenosového média) sa stáva sieť nefunkčná. V súčasnosti sa táto topológia využíva len zriedka.

## Slide 4: Hviezdicová topológia
V sieti hviezdicovej topológie pôsobí v centre siete centrálny uzol, ktorým môže byť
prepínač (switch), v starších sieťach rozbočovač (hub) alebo, najmä pri bezdrôtových
sieťach, opakovač (repeater). K centrálnemu uzlu sú pripojené stanice siete samostatnými
linkami, najčastejšie pomocou symetrického kábla (krútená dvojlinka). Pri poruche
centrálneho uzla je celá sieť vyradená z prevádzky.

## Slide 5: Kruhová topológia
Stanice siete sú prepojené vedením do tvaru súvislého kruhu. Dáta sa pohybujú v kruhu
od odosielateľa (prechádzajú postupne k najbližšiemu susedovi) postupne cez všetky
následné uzly až k príjemcovi (adresovanej stanici ) – smer pohybu je daný spôsobom
prepojenia siete. Na riadenie smeru prenosu dát sa používa riadiaca značka - Token.
Pomocou nej sa dátové správy odovzdávajú postupne jedným smerom medzi stanicami.
Stanica siete, ktorá má riadiacu značku, môže vysielať, ostatné stanice môžu iba prijímať.
Týmto je odstránená možnosť vzniku kolízii pri súčasnom vysielaní niekoľkými
stanicami. Výpadok ľubovoľnej stanice spôsobí nefunkčnosť celej siete.

## Slide 6: Stromová topológia
Stromová topológia je prirodzeným rozšírením topológie typu hviezda
s kombináciou zbernice. Má aj podobné vlastnosti. Používa sa
najčastejšie u širokopásmových sietí a optických vlákien.

## Slide 7: Úplná topológia
Každá stanica siete je prepojená zo všetkými ostatnými stanicami. Táto topológia vyžaduje veľký počet káblov. Je veľmi spoľahlivá, ale zle rozšíriteľná. Používa sa málo.
V prípade, že nejaké spojenie zlyhá, dáta môžu putovať k cieľu ďalej po iných dostupných linkách (majú viac možností).

## Slide 8: Chrbticová topológia
Prepája jednotlivé LAN s ľubovoľnou topológiou.

## Slide 9
Topológia :Výhody /Nevýhody
ZBERNICA (BUS)
Jednoduchá, spoľahlivá; ľahko sa
rozširuje; jednoduché pripájanie ďalších
staníc do siete
Pri prerušení prenosového média
kostry siete je sieť nefunkčná
HVIEZDA (STAR)
Ľahká modifikácia a pridávanie nových
staníc siete
Ak zlyhá centrálny uzol, zlyhá celá sieť
KRUH (RING)
Rovnocenný prístup pre všetky stanice
siete
Sťažená inštalácie siete a obmedzený
počet staníc v kruhu. Zlyhanie jednej
stanice siete spôsobí nefunkčnosť celej siete
STROM (HUB)
Jednoduché rozširovanie siete
Pri výpadku centrálneho uzla je
nefunkčný celý podstrom siete
ÚPLNÁ Veľmi spoľahlivá, zle rozširovateľná