## Slide 1: Hardvér smerovača
Mikulášová

## Slide 2: Spoločnosti vyrabájúce routre
3Com,
Alcatel,
Netgear,
Nortel,
SMC Networks,
Cisco Systems.
Smerovače môžu byť z hľadiska rozhraní nakonfigurované pevne od výrobcu, alebo (v prípade novších modelov) umožňujú ich modulárnu konfiguráciu.

## Slide 3: HW zloženie smerovača
CPU – centrálny procesor, vykonáva inštrukcie operačného systému smerovača. Výkonnejšie smerovače môžu mať aj viac CPU.
RAM – pamäť typu RAM o.i. je používaná pre uloženie smerovacích tabuliek,
je to rýchla prepínacia keš pamäť,
je v nej uložená aktuálna bežiaca konfigurácia smerovača,
vyrovnávacie pamäte pre IOS,
pri výpadku napájania sa zmaže, rozširuje sa cez sloty DIMM.

## Slide 4: HW zloženie smerovača
FLASH – tu je uložený obraz operačného systému Cisco IOS.
Smerovač normálne načítava IOS z pamäte FLASH.
Obraz Cisco IOS môže byť obnovený nahraním záložného obrazu IOSu, alebo nahraním novšej verzie. Obraz Cisco IOS môže byť komprimovaný, alebo nekomprimovaný.

## Slide 5: HW zloženie smerovača
NVRAM – pamäť typu NVRAM (Nonvolatile Random Access Memory), používaná na uloženie spúšťacej konfigurácie. Tento typ pamäte si údaje uchová aj po vypnutí smerovača.
Zbernice – delíme na systémovú a CPU zbernicu. Systémová slúži na komunikáciu medzi CPU, rozhraniami a rozširujúcimi slotmi. CPU zbernica komunikuje s pamäťami.

## Slide 6: HW zloženie smerovača
ROM – Read-Only Memory, je použitá pre trvalé uloženie spúšťacieho diagnostického kódu.
Hlavná úloha je hardvérová diagnostika počas spustenia smerovača a nahratie IOS z pamäte typu FLASH do pamäte RAM.
Pamäť ROM sa nedá zmazať, aktualizácia sa realizuje výmenou čipu.

## Slide 7: HW zloženie smerovača
Rozhrania, ktorými Cisco smerovač disponuje: LAN- Ethernet alebo Token-Ring
WAN-
Console/AUX - sériový port, slúži pre pripojenie smerovača k terminálu

## Slide 8: HW zloženie smerovača
Napájací zdroj napája všetky komponenty smerovača.